ロボット外観

補助輪を上げた状態

補助輪を下ろした状態

３輪走行モード

仕様

|  | 標準 | オプション |
| --- | --- | --- |
| 全長 | 400mm |  |
| 全幅 | 400mm |  |
| 全高 | 830mm |  |
| 最低地上高 | 80mm |  |
| 質量 | 15kg |  |
| ペイロード | 10kg |  |
| 本体材質 | 引抜アルミ材 |  |
| バッテリー | リチウムポリマ14.4V | ニッケル水素14.4V |
| 消費電力量 | 40W/h |  |
| 本体稼働時間 | 2.8時間 |  |
| 標準充電時間 | 3.2時間（充電器１台の場合） | 50分（充電器４台の場合） |
| 駆動方式 | 2軸駆動 倒立振子 |  |
| タイヤ | 空気入りタイヤ |  |
| 車輪直径 | 330mm |  |
| 車輪幅 | 40mm |  |
| ステアリング | 差動操行 |  |
| ギア比 | ７対１ |  |
| 旋回半径 | 240mm |  |
| 回転半径 | 0mm |  |
| 最高速度（毎秒） | 1000mm/s |  |
| 走行可能な段差最大 | 20mm |  |
| 走行可能な溝最大 | 100mm |  |
| 最大登坂角 | 20％ |  |
| 使用環境 | 屋内/屋外 |  |
| ジャイロ | 標準装備 |  |
| GPS | 標準装備 |  |
| 磁気コンパス | 標準装備 |  |
| 小型パソコン | 標準装備 |  |

ブロック図

USB

トリガ信号

LAN

RS485

CAN

倒立振子制御フロー

ピッチ角速度				     　　　　－　　 負帰還

ピッチ角度	    	　　－　　 負帰還

目標位置指令

＋

右位置　　＋  　位置　　  －  　   位置誤差　		     －　　正帰還

＋

速度		     　　　　　＋　 正帰還

左位置　　＋　　 方位	 －　  方位誤差	　　　         ＋

－		  ＋				     負帰還

－

目標方位指令

方位角速度		　　 －

負帰還

＋

トルク≒PWM

# Text boxes

無線通信モジュール

右ブラシレスモータ

（９０Ｗ）

ピッチ軸ジャイロ

ブラシレスモータ

ドライバ

右モータドライブボード

レーザスキャン

モジュール

カメラ

左ブラシレスモータ

（９０Ｗ）

ピッチ軸ジャイロ

ブラシレスモータ

ドライバ

接触センサ

超音波センサ

右センサボード

接触センサ

超音波センサ

左センサボード

左モータドライブボード

ＰＣ

方位ジャイロ

磁気方位センサ

ＧＰＳ

メインボード

補助輪上下駆動

サーボ×２個

ピッチ軸ジャイロ

×GAIN

LPF

積分

×GAIN

×GAIN

右エンコーダ

×GAIN

LPF

微分

×GAIN

左エンコーダ

×GAIN

微分

左モータ

右モータ