# アクロスデータ解析セミナー

2007/10/10 羽佐田葉子

## 3. アクロスデータ解析実習

#### 3.1 アクロスデータ解析の流れ

データの種類		単位		処理				外部データ

時間領域デジタルデータ	digital count

(1) 異常データ除去			異常基準

(2) 時間領域スタッキング		セグメント長

(3) *離散フーリエ変換

(4) *信号チャンネル抽出		送信パラメータ

(5) ノイズレベル計算		ノイズレベル計算式

(6) 重みつきスタッキング

(7) *AD変換の量子化単位をかける	量子化単位

(8) *センサ感度・機器特性の補正	感度・機器特性

(9) 単位の変換(速度→変位など)

誤差つき周波数領域データ	m (地動変位)

(10) *送信信号での除算		送信信号データ

(11) *正転・逆転の合成

(12) テンソル座標変換		送受信点座標

テンソル伝達関数データ	m/N

(13) 周波数窓操作			周波数窓関数

(14) 離散フーリエ逆変換

時間領域伝達関数波形	m/N

《注意》

- ここで取り上げたのは弾性波アクロス（回転型弾性波送信機→地震計）の場合。

- 処理の順序は変わってもいいものもある。

- 処理の*は必須。

- アクロス伝達関数の単位(物理量)は、基本は「変位/力」だが、「速度/力」を使うこともある。

- アクロスで得られる基本データはテンソル伝達関数データ。

《確認ポイント》

- 自分の持っているデータはどの段階のものか？

- 自分の持っているプログラムはどの処理をするものか？