# アクロスデータ解析セミナー

2007/12/19 羽佐田葉子

#### 3.8 伝達関数の取得

誤差つき周波数領域データ	m (地動変位)

(10) *正転・逆転の合成

(11) *送信信号での除算		送信信号データ

(12) テンソル座標変換		送受信点座標

テンソル伝達関数データ	m/N

(10) *正転・逆転の合成

(11) *送信信号での除算

回転型弾性波アクロス送信装置で観測を行う場合、時計回りの回転と反時計回りの回転の両方についてデータを取得すると、任意の方向の単振動に対する伝達関数を得ることができる。

正回転			逆回転		    単振動に対する応答

正回転と逆回転を以下のように定義する（回転軸が鉛直方向の送信機・通称縦置きの場合）。

正回転 ： 上から見て時計回り（北から東への回転）

逆回転 ： 上から見て反時計回り（北から西への回転）

弾性波アクロス送信の基本プロトコル

- 基準時刻は正時（毎時0分0秒）

- 基準時刻のオモリの位置は回転軸からみて真北

ここ数年の土岐の送信では

- 1時間ごと反転

- 毎時0分から3400秒間の送信

- 3400～3600秒の200秒間はプレリュード（準備期間）でこの間のデータはスタックしてはいけない

森町では反転間隔が2時間。それぞれの送信所でどんな運転をしているか要注意。

FM送信の場合の発生力スペクトルは式(3.3.11)で与えられる。式(3.3.11)は正回転の場合で、正回転を記号＋、逆回転を記号−で表すとそれぞれの場合の発生力は

(3.8.1)

ここでベクトルの第1要素は基準時刻にオモリ

がある方向（通常は北）、第2要素はそれに直

交する方向（通常は東）、第3要素は鉛直下向

きを表す。

正回転、逆回転で得られる受信スペクトルをそれぞれ U+ ( f ) , U– ( f ) とすると、伝達関数を用いて

(3.8.2)

受信データは前節までで得られた地動変位または地動速度の周波数領域データである。受信データの座標系(x, y, z)はこの時点で震源の座標系 (X, Y, Z)に一致している必要はない。

正回転と逆回転で得られるデータを足し引きすると、X方向とY方向の力に対する応答に分解できる。

(3.8.3)

(3.8.4)

したがって、足し引きしたデータを送信スペクトルで割ることで、6成分の伝達関数を計算できる。

( f ) を省略	(3.8.5)

送信スペクトルとして、 が与えられている場合、の近似が成り立つ場合において以下のように簡略化できる。この場合、足し引きの前に Fc ( f ) での割り算を行ってもよい。

(3.8.6)

《伝達関数の誤差》

周波数領域データ U ( f ) の誤差を  ( f ) とする。送信スペクトルに誤差がないと仮定すると、式(3.8.5)および(3.8.6)によって得られる伝達関数 H ( f ) の誤差 E ( f ) はそれぞれ

(3.8.7)

(3.8.8)

# Text boxes

Z 下

(10)と(11)の順序を変えた

正回転

X 北

（基準時刻のオモリの向き）

Y 東