# アクロスデータ解析セミナー

2008/01/23 羽佐田葉子

#### 3.8 伝達関数の取得（つづき）

(12) テンソル座標変換

方位角 (azimuth)

 ： 送信点から受信点への方位角 (rad)

 ：  – 受信点から送信点への方位角 (rad)

送受信点間の距離が大きい場合に差が出る。

送信点座標系 (X, Y, Z) および受信点座標系 (x, y, z) での伝達関数

(3.8.9)

受信（地動変位）の座標系を (r, t, z) に変換

(3.8.10)

送信（力）の座標系を (R, T, Z) に変換

(3.8.11)

逆変換は

(3.8.12)

式(3.8.12)を(3.8.9)に代入、さらに(3.8.10)に代入すると

(3.8.13)

これより送信点座標系 (R, T, Z) および受信点座標系 (r, t, z) での伝達関数は

(3.8.14)

縦置き（水平回転）送信装置の場合は得られる伝達関数は６成分なので

(3.8.15)

《座標変換した伝達関数の誤差》

式(3.8.8)によると伝達関数の誤差は（の近似が成り立つ場合）送信の方向によらず共通で、

(3.8.16)

これより、座標変換した伝達関数の誤差は

(3.8.17)

サンプルプログラム

#### 3.9 時間波形（時間領域伝達関数）の計算

テンソル伝達関数データ	m/N

(13) 周波数窓操作		周波数窓関数

(14) 時間領域波形への変換

時間領域伝達関数波形	m/N

(13) 周波数窓操作

伝達関数データ H ( f )	誤差データ E ( f )		周波数 f = [ f1, …, fN ]

周波数窓の範囲・形状を決める。（1.6節参照）

周波数範囲 fw = [fA, …, fB]

周波数窓関数 W ( fw ) 	←実数

Hw ( fw ) = H ( fw ) W ( fw), 	Ew ( fw ) = E ( fw ) W ( fw)				(3.9.1)

(14) 時間領域波形への変換

周波数帯域の限られた周波数データを時間領域の波形に変換する。

(3.9.2)

計算は主に以下の2つの方法がある。

- zero-padding して離散フーリエ変換する。

サンプルプログラム

nt = 2^14;

[n, nc] = size(H);

df = f(2) - f(1);

ht = real( n * ifft(H, nt).* repmat(exp(2*pi*i*f(1)*t),1,nc) );

t = [0:nt-1]'/nt/df;

plot(t, real(ht))

- 必要な走時範囲のみの波形を計算する。

サンプルプログラム

t = [9:0.005:13]';

ht = real( exp(2*pi*i*t*f') * H );

plot(t, ht)

- はFFTを使うので計算は高速だが、狭い走時範囲のみが必要な場合は②のが速い場合もある。

得られる時間波形は、インパルス応答関数（δ関数を送信したときの応答）と、周波数窓関数のフーリエ逆変換とのコンボリューションになっている。周波数窓の幅が狭いほど時間分解能が低くなる。

周波数窓関数のフーリエ逆変換（f = [10.25 : 0.02 : 19.45]'の矩形窓の場合）

得られる時間波形はインパルスレスポンスとこれ↑とのコンボリューションになっている。

周波数間隔が0.02Hzのため中心から±50秒離れた場所（右図）にも波群が現れる。このような場合「ナイキスト走時」が25秒である。ただし、この例では周波数は0.02の倍数ではないので位相が逆転しているのに注目。

なめらかな周波数窓をかけると波群の時間幅は狭くできる。

《時間領域の誤差》

式(3.9.2)の誤差伝播を考える。

(3.9.3)

時間領域波形の誤差は走時によらず一定。

サンプルプログラム

et = sqrt( sum( E.^2 ) );

# Text boxes





Y

X

R

受信点

送信点

t

r

y

x

T

50%コサインテーパ

Hanning窓

表現を変更

df * (nt - 1) が最大周波数 f(end) の2倍より大きくなるようにとる。

周波数推移演算子。
1.4節 式(1.4.8)参照。

function [HR, HT, E] = transfun(Xnor, Xrev, Enor, Erev, Fc, Az, az)

% 入力変数

%    Xnor : 正回転のデータ(m, m/s) (n, nc)  並びは x1, y1, z1, x2, y2, z3,…

%    Xrev : 逆回転のデータ(m, m/s) (n, nc)

%    Enor : 正回転の誤差(m, m/s)   (n, nc)

%    Erev : 逆回転の誤差(m, m/s)   (n, nc)

%    Fc :   送信スペクトル(N)      (n, 1)

%    Az :   送信側の方位角(rad)    (1, 1)

%    az :   受信側の方位角(rad)    (1, 1)

% 出力変数

%    HR :   radial送信の伝達関数   (n, nc)

%    HT :   transverse送信の伝達関数 (n, nc)

%    E :    伝達関数の誤差           (n, nc)

nc = size(Xnor, 2);

% 正回転・逆回転の合成、伝達関数の計算

HX = (Xnor + Xrev) ./ repmat(2*Fc, 1, nc);

HY = i * (Xnor - Xrev) ./ repmat(2*Fc, 1, nc);

% 送信側の座標変換

HR0 = HX * cos(Az) + HY * sin(Az);

HT0 = -HX * sin(Az) + HY * cos(Az);

% 受信側の座標変換

HR(:, 1:3:nc) =  HR0(:, 1:3:nc) * cos(az) + HR0(:, 2:3:nc) * sin(az);

HR(:, 2:3:nc) = -HR0(:, 1:3:nc) * sin(az) + HR0(:, 2:3:nc) * cos(az);

HR(:, 3:3:nc) =  HR0(:, 3:3:nc);

HT(:, 1:3:nc) =  HT0(:, 1:3:nc) * cos(az) + HT0(:, 2:3:nc) * sin(az);

HT(:, 2:3:nc) = -HT0(:, 1:3:nc) * sin(az) + HT0(:, 2:3:nc) * cos(az);

HT(:, 3:3:nc) =  HT0(:, 3:3:nc);

% 誤差伝播の計算

E2 = ( Enor.^2 + Erev.^2 ) ./ repmat(4*abs(Fc).^2, 1, nc);

E(:, 1:3:nc) = sqrt( E2(:, 1:3:nc) * cos(az).^2 + E2(:, 2:3:nc) * sin(az).^2 );

E(:, 2:3:nc) = sqrt( E2(:, 1:3:nc) * sin(az).^2 + E2(:, 2:3:nc) * cos(az).^2 );

E(:, 3:3:nc) = sqrt( E2(:, 3:3:nc) );

nt点まで0を詰めてフーリエ逆変換する。fft の help 参照。

方位角の計算（国土地理院）
http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/

大円経路

(transverse)

(transverse)

(radial)

(radial)